2436

Mechanische ééngreepsmengkraan voor wastafel

Referentie: 2436

Beschrijving voor lastenboek

Mechanische ééngreepsmengkraan voor wastafel muurmodel 90°.

Openen en sluiten op koud water.

Platte draaibare onderuitloop L.200 met hygiënische straalbreker  geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden).

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Lichaam in messing verchroomd.

Bediening  zonder manueel contact met hygiënische hendel L.200.

Geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4" perfect aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

10 jaar garantie.

Conform de vereisten van de norm NF MM.