30060.10P

Antibacteriële BIOFIL handdouche

Referentie: 30060.10P

Beschrijving voor lastenboek

Antibacteriële vast te clipsen BIOFIL handdouche voor specifiek gebruik met sterilisatiegraad  0,1 µm.

Holle vezels in polyethyleen hydrofiel.

Filteroppervlak: 1.400 cm².

Filterdebiet: 12 l/min bij 3 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale gebruiksduur: 62 dagen na installatie.

Geschikt en bestand tegen het uitvoeren van thermische en chemische spoelingen.

Niet-steriele antibacteriële filters.

Gewicht: 120 g.

Geleverd per 10 stuks, met individuele niet-steriele verpakking.