794100

TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan

Referentie: 794100

Beschrijving voor lastenboek

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 sec, regelbaar tussen 3 en 10 sec.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min.

Vandaalbestendige, kalkwerende straalbreker.

Lichaam in massief messing verchroomd.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestigingen met 2 rvs staafjes.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

10 jaar garantie.