Douchetub PMR voor inbouw

Referentie: 150600

Beschrijving voor lastenboek

In te bouwen douchetub, 900 x 900 mm.

Aangepast voor mensen met beperkte mobiliteit: extra platte bak.

Bacteriostatisch RVS 304.

Gesatineerde afwerking.

Dikte RVS: 1,5 mm.

Hellend vlak.

Geleverd met afvoer 1"1/2.

Antislip bodem.

CE keurmerk. Conform de norm EN 14527.

Gewicht: 9,5 kg.

[Oude referentie: 0513060000]

Merk DELABIE type Douchetub PMR voor inbouw, ref. 150600 of goedgekeurde variant.