20040.10P

Antibacteriële BIOFIL uitlopen

Referentie: 20040.10P

Beschrijving voor lastenboek

Demonteerbare antibacteriële BIOFIL uitloop voor specifiek gebruik met sterilisatiegraad  0,1 µm.

Maximale gebruiksduur: 62 dagen na installatie.

Wordt geïnstalleerd in de plaats van de BIOCLIP uitloop.

Holle vezels in polyethyleen hydrofiel.

Filteroppervlak: 1.200 cm².

Filterdebiet: 6 l/min bij 3 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Geschikt en bestand tegen het uitvoeren van thermische en chemische spoelingen.

Steriele antibacteriële filters.

Gewicht: 40 g.

Geleverd per 10 stuks, met individuele steriele verpakking.