2621EP

SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie

Referentie: 2621EP

Beschrijving voor lastenboek

SECURITHERM wastafelmengkraan met drukcompensatie H.95 L.110 met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang geïntegreerd.

Anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie.

Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 4 l/min bij 3 bar.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).

Mengkraan zonder trekplug en afvoer.

Bediening met volle greep.

Lichaam in verchroomd RVS.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Draaiende PEX flexibels F3/8" met terugslagkleppen en filters.

10 jaar garantie.