BINOPTIC

Referentie: 379ENC

Beschrijving voor lastenboek

Elektronische wastafelkraan voor inbouw:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Filter en elektroventiel M3/8".

Lichaam in massief messing verchroomd.

Verchroomde uitloop L.200 mm voor inbouw installatie.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacteriënvorming).

10 jaar garantie.

Merk DELABIE type BINOPTIC, ref. 379ENC of goedgekeurde variant.