433220

Witte voorspoelkolom zonder kraan

Referentie: 433220

Beschrijving voor lastenboek

Witte voorspoelset met lange zuil 3/4" in messing.

Tapkraan met:

- Draaibare telescopische uitloop L.200 - 290 met debiet 25 l/min aan de uitloop.

- Binnenwerk met greep.

Witte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

10 jaar garantie.

Dit model, zonder kraan, is samengesteld uit onderdelen voor de renovatie van voorspoelkranen.