464SBOX-464000

TEMPOMATIC dubbele bediening

Referentie: 464SBOX-464000

Beschrijving voor lastenboek

Elektronische waterdichte inbouwkraan voor directe toiletspoeling TEMPOMATIC dubbele bediening:

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V (snoer en transformator meegeleverd).

Plaat in mat rvs 186 x 186 mm en drukknop in verchroomd metaal.

Waterdichte inbouwdoos:

- Kraag met dichtingsring.

- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

- Flexibele installatie (rails, volle muur, paneel).

- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).

- Aansluitbaar op elk type leidingsysteem.

- Stopkraan en debietregeling, kraan en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

- Kraan TEMPOMATIC F3/4" bestand tegen grijs water en zeewater.

- Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos.

- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelige onderdelen.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Activatie na 10 sec aanwezigheid.

Gevraagde spoeling (drukknop AB) of automatische spoeling

na vertrek van de gebruiker.

Autonome drukknop: de spoeling werkt zelfs bij stroomonderbreking.

"Intelligente" automatische spoeling (het spoelvolume past zich aan in functie van het gebruik.

3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type closet) .

Hygiënische periodieke spoeling, elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of Off), na het laatste gebruik.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand.

10 jaar garantie.