479406

TEMPOMATIC 4 urinoirkraan

Referentie: 479406

Beschrijving voor lastenboek

Elektronische kraan voor individueel urinoir:

Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij geïntegreerd.

Installatie in opbouw.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Activatie na 10 sec aanwezigheid.

3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type urinoir).

Massamodus (exclusiviteit DELABIE) :

- korte spoeling na elke gebruiker,

- volledige spoeling aan het einde van een piekperiode.

Hygiënische periodieke spoeling, elke 24 h na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel.

Debiet 0,25 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.

Monoblok lichaam in verchroomd metaal.

Aansluiting M1/2".

Recht voor aansluiting in lijn, uitgang M1/2".

10 jaar garantie.

Ideaal voor renovatie:

Kan gemakkelijk geplaatst worden in de plaats van een zelfsluitende kraan.