510300

Extra Comfort douchezitje, op te hangen

Referentie: 510300

Beschrijving voor lastenboek

Afneembaar op te hangen douchezitje, voor mindervaliden.

Op te hangen aan grepen Ø 32 (zie ref. 5481P, 5120P2 en 50505P2).

Slijtvast zitje en rugsteun extra comfort.

Breed model. <br/Afneembaar: eenvoudig demonteerbaar met antidiefstal veiligheid. Beperkt het aantal zitjes in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een zitje te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een mindervalide persoon herbergt.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Volle en losklikbare zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.

Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen.

UV-bestendig.

Structuur in RVS buis Ø 32 x 1,5 mm, bacteriostatisch RVS 304. RVS glanzend gepolijste UltraPolish afwerking.

Regelbare muursteunen voor optimale horizontale plaatsing van het zitje.

Muursteunen met brede steunpunten om de muur te beschermen.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

Afmetingen: 590 x 420 x 510 mm.

10 jaar garantie. CE markering.