510420

Extra Comfort opklapbaar douchezitje

Referentie: 510420

Beschrijving voor lastenboek

Opklapbaar douchezitje voor muurmontage, voor mindervaliden. Met slijtvaste zitting extra comfort.

Breed model.

Blijft in verticale stand staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging.

Volle en losklikbare zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand. <br/Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.<br/Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen.

UV-bestendig.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Structuur in RVS buis Ø 32, bacteriostatisch RVS 304. RVS glanzend gepolijste UltraPolish afwerking.

Verborgen bevestigingen door RVS 304 plaat van 4 mm dik.

Geleverd met RVS schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg.

Plaats inname in opgeklapte toestand: 95 x 540 mm.

Afmetingen: 506 x 420 x 138 mm.

10 jaar garantie. CE markering.