510434S

Extra Comfort opklapbaar douchezitje met rugleuning

Referentie: 510434S

Beschrijving voor lastenboek

Opklapbaar douchezitje voor muurmontage, voor mindervaliden. Met slijtvaste zitting en rugleuning Extra Comfort.

Breed model.

Blijft in verticale stand staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging.

Volle zitting en losklikbare rugleuning vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.

Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen.

UV-bestendig.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Structuur in RVS buis Ø 32, bacteriostatisch RVS 304. RVS mat gepolijste UltraSatin afwerking.

Verborgen bevestigingen door RVS 304 plaat van 4 mm dik.

Geleverd met RVS schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting 135 kg.

Plaats inname in opgeklapte toestand: 120 x 620 mm.

Afmetingen: 506 x 420 x 620 mm.

10 jaar garantie. CE markering.