511930C

Opklapbaar Be-Line douchezitje met voet

Referentie: 511930C

Beschrijving voor lastenboek

Afneembaar opklapbaar Be-Line douchezitje voor mindervaliden.

Breed model.

Afneembaar: eenvoudig demonteerbaar met antidiefstal bevestigingssysteem. Beperkt het aantal zitjes in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een zitje te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een mindervalide persoon herbergt.

Blijft in verticale stand staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging.

Volle zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.

Antislip oppervlak.

Verstevigd met een centrale scharnierende voet.

Antraciet grijs geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.

5 verborgen bevestigingspunten.

Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

Afmetingen: 443 x 450 x 480 mm.

Plaats inname in opgeklapte toestand: 86 x 541 mm.

10 jaar garantie. CE markering.