5180P2

Hoeksteun 90°, Ø 32

Referentie: 5180P2

Beschrijving voor lastenboek

Hoeksteun 90° Ø 32 voor mindervaliden.

Kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (verticaal gedeelte) voor WC of bad.

Kan zowel links als rechts gebruikt worden.

Afmetingen: 300 x 300 mm.

Buis in bacteriostatisch RVS 304.

Glanzend gepolijste UltraPolish afwerking, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure “ArN-Securit”).

Afstand tussen greep en muur 40 mm: Minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgen bevestigingen met rozet RVS 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.

Geleverd met RVS schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

10 jaar garantie op greep. CE markering.