547000DE-546412

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem met muurbevestiging voor toilet

Referentie: 547000DE-546412

Beschrijving voor lastenboek

Voorwandsysteem met muurbevestiging B.350 voor hangtoilet:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal.

Bevestiging op draagmuur.

Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).

Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.

Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 110 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

Voor xand tussenn 26 en 130 mm.

Uitgerust met een elektronische directe spoeling TEMPOMATIC F1" :

RVS plaat 320 x 220 mm.

Schokbestendige infrarood aanwezigheidsdetectie.

Gevraagde spoeling door de hand voor de detectie te bewegen, of automatische spoeling bij vertrek van de gebruiker.

Zelfsluiting ~7 sec aanpasbaar tussen 3 en 12 sec.

Transformator 230/12 V.

Stopkraan en debiet/volume regeling.

Detectieafstand regelbaar door de installateur .

Technische eigenschappen: zie TEMPOMATIC ref. 463326.

10 jaar garantie.