792310

SECURITHERM douchepaneel

Referentie: 792310

Beschrijving voor lastenboek

Thermostatisch zelfsluitend douchepaneel:

Geëpoxeerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.

Verborgen aansluiting d.m.v. flexibels M 1/2".

Thermostatische SECURITHERM mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: onmiddellijke sluiting bij onderbreking van het koud water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Zelfsluiting na ~ 30 sec, soepele bediening.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Vandaalbestendige, verchroomde hoofddouche ROUND met kalkwerende verstuiver, met automatische debietregeling.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

10 jaar garantie.