G6433

Voorspoelmengkraan muurmodel

Referentie: G6433

Beschrijving voor lastenboek

Volledige voorspoelset zonder tapkraan.

Muurmenkraan F3/4" met asafstand 150 mm met:

- Binnenwerk met greep.

- Terugslagkleppen geïntegreerd in de mengkraan.

Witte kalkwerende sproeier M1/2” met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

10 jaar garantie.